## Slide 1: Steinschlagrisiko
Thomas Mandelz, Patrick Schürmann, Lukasz Gothszalk, Julia Lobaton
(Brunner Images, 2017)

## Slide 2: Aufgabenstellung
Challenge Vorstellung
  Kurze Zusammenfassung
Sicherheit für Menschen gewährleisten
  Risiko eines Todesfalles durch Steinschlag und offener Strasse
Umgebung
  Kantonsstrasse in Schiers, Graubünden

## Slide 3: Ausgangslage
Planung der neuen Sicherheitsnetze
Steinschlagmessungen (Geschwindigkeit, Masse, Zeitpunkt)
Kontrolle des Netzes (innerhalb 24h)
Verkehr in der Gefahrenzone
Entscheidung über dem Sperrung der Strasse

## Slide 4: Methodik und Werkzeuge
Theoretische Grundlagen der Methoden und Werkzeuge
Notes: Beschreibung der Methodik und Werkzeuge in unserer Challenge
Theorie der Methoden und Werkzeuge

## Slide 5: Physikalische Formel
Kinetische Energie
Notes: Realitätsabbildung durch physikalische Formel
Kinetische Energie eines Steins beim Fall
KE = 1/2m*v^2

## Slide 6: Verteilungen
Normalverteilung
Parameter
μ (Erwartungswert)
σ2 (Standardabweichung)
Exponentialverteilung
Parameter
ƛ (Abfallrate)
Gammaverteilung
Parameter
ƛ (Abfallrate)
Notes: Verteilungen
  Normalverteilung nach Gauss mit den
    Parameter Erwartungswert mu und Standardabweichung sigma
    für Verteilung Standardabweichung und Mittelwert der Werte
  Exponentialverteilung
    Parameter Abfallrate lambda
    Mittelwert
  Gammaverteilung , wie Exponential aber eine kleine Stauchung, fittete besser als exponential bei gewissen Spalten
    Parameter Abfallrate lambda
    Mittelwert

## Slide 7: Monte Carlo Simulation
Erzeugung von neuen Werten mittels Verteilungsparameter und Verteilungen
Definition der Menge der simulierten Werte
Notes: Erzeugung von neuen Werten der Spalten
Mittels Verteilungsparameter und Verteilungen
Menge von simulierten Werten 50 Millionen

## Slide 8: Wahrscheinlichkeitskette
Wahrscheinlichkeitsberechnung aus Kausalkette
  Multiple Wahrscheinlichkeitsstufen
Notes: Kausale Ereigniskette
  Eintreffen von Ereignissen in einer Kette verlinkt, wie im Beispiel auf den Folien
  Wahrscheinlichkeit des Eintreffens der Ereignisse errechnet
  Mehrere Stufen
  Julia erzählt euch noch mehr

## Slide 9: Python
Pandas
  Daten lesen
  Daten cleanen
  Daten ergänzen
Numpy
  Ergänzungsfunktionen für Pandas arrays
  Verteilungsparameter bestimmen
  Simulationswerte erstellen
Scipy
  Kolmogorov Smirnov Test durchführen
Matplotlib
  Plotten von Verteilungen
Notes: Verwendung von Python als Hauptsprache
  Pandas
    Lesen, Bearbeiten und Ergänzen von Daten
    Einfach anzuwenden und weitverbreitet
  Numpy
    Ergänzungensfunktionen zu pandas (Selektion von daten (where))
    Bestimmen von Verteilungsparametern wie std, mittelwert
    Generieren von simulationswerten ( generator )
  Scipy
    KS Test um die Verteilungfamile zu eruieren
  Matplotlib
    Explorative Datenanalyse
    Plotten von Verteilungen zur visuellen Kontrolle des KS Tests
    Plotten zur Visualisierung von Ausreissern

## Slide 10: Vorgehen
Einlesen und Aufbereitung der Daten
Visuelle Analyse der Daten
Verteilung der Daten berechnen
Monte Carlo Simulation der neuen Steine
Aufbereitung der Simulation
Berechnung der Anzahl direkten Netzdurchschlägen
Berechnung der Anzahl Netzdurchschläge aufgrund vollem Netz
Verknüpfung der weiteren Wahrscheinlichkeiten

## Slide 11: Verknüpfung der weiteren Wahrscheinlichkeiten
Wahrscheinlichkeit für einen Netzdurchbruch pro Jahr
Wahrscheinlichkeit für ein Auto in der Gefahrenzone zu sein pro Tag
  Gefahrenzone = Bremsweg + Reaktionsweg + Autolänge
  Bremsweg =
  Reaktionsweg =
  Autolänge = 4,4 Meter
  Gefahrenzone = 40,4 Meter

## Slide 12: Verknüpfung der weiteren Wahrscheinlichkeiten
Berechnung Wahrscheinlichkeit, dass Auto in der Gefahrenzone ist pro Tag
  = 0,000673
4 / 14 Personen verunfallen tödlich auf Hauptstrassen im Zusammenhang mit einem Steinschlag
1,66 Durchschnittspassagiere pro Fahrzeug

## Slide 13: Verknüpfung der Wahrscheinlichkeiten
Todesfallwahrscheinlichkeit
  Resultat: 0.00017
Grenzwert von 0.0001 überschritten?
  Ja: Strasse muss geschlossen werden

## Slide 14: Robustheit prüfen
Zuverlässigkeit unseres Modells
Multisimulation
  Fünf Durchgänge

## Slide 15: Weitere Ideen
Was können wir tun, dass die Strasse trotzdem offen bleiben kann?
Reaktionszeit verkürzen
  Mit 4, 6,8,12,14,16 und 20 Stunden Reaktionszeit berechnen
  Ergebnis sehr zufriedenstellend
  Strasse kann bis zu einer Reaktionszeit von 12 Stunden offen bleiben
Radaranlage

## Slide 16: Quellen
BaZ. (2018, Mai 7). Autos werden immer breiter und länger. https://www.bazonline.ch/auto/autos-werden-immer-breiter-und-laenger/story/25635086
Brunner Images. (2017). Bild. https://oekastatic.orf.at/static/images/site/oeka/20170935/steinschlag.5649584.jpg
Gebhardt, M. (2018, April 24). Bremsweg Berechnung. So wird der Bremsweg berechnet. https://www.autobild.de/artikel/bremsweg-formel-13443369.html#anchor_1
Geopraevent. (2018, November 25). Steinschlagradar Brienz. https://www.geopraevent.ch/project/steinschlagradar-brienz/
Gerber, W. (2019). Naturgefahr Steinschlag – Erfahrungen und Erkenntnisse—SLF. https://www.slf.ch/de/newsseiten/2019/03/naturgefahr-steinschlag-erfahrungen-und- erkenntnisse.html
Hartmann, P., & Walter, P. (2018, April 1). Mikrozensus Graubünden. Mobilität in Graubünden. https://www.gr.ch/DE/Medien/Mitteilungen/MMStaka/2018/MedienDokumente/Bericht_Mikrozen sus_2015_ohneAnhang.pdf
Scott, T. (2021, November 8). Why this „falling rocks“ sign is more important than most. https://www.youtube.com/watch?v=o-oVXYkBwgw